Инструкция по монтажу пароизоляции В.

Пароизоляция В используется в следующих случаях:

-  в конструкциях утепленных скатных кровель, в домах с наружным утеплением стен, в каркасных постройках,  в межэтажных и межкомнатных перекрытиях  для обеспечения пароизоляционного барьера. Защищает утеплитель от насыщения влагой, удерживает конденсат, который впоследствии испаряется. Предотвращает появление плесени и коррозию металлических элементов конструкций. Помимо всего прочего защищает внутреннее пространство помещения от проникновения волокон  утеплителя.

Монтаж материала  В в конструкциях кровель, стен ведется с внутренней стороны утеплителя (гладкой стороной к утеплителю) на элементы несущего каркаса (балки, стропила, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой  (фанерой, декоративными панелями) пароизоляция  В закрепляется по каркасу антисептированными рейками, при отделке гипсокартоном – оцинкованными профилями.

При устройстве чердачных, цокольных перекрытий пароизоляция  В укладывается между отделочным материалом потолка и черновым полом по потолочным лагам (балкам) внахлест с перекрытием 15-20 см.

При укладке полов пароизоляция  В укладывается с небольшим заходом на стены. Швы между полотнами дополнительно могут герметизироваться соединительной лентой.

Монтаж материала производится с плотным прилеганием к утеплителю. Между материалом и внутренней отделкой помещения предусмотрен вентиляционный зазор 5 см.